Приложение № 2

к котировочной документации

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики Описание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц 150мл однораз шт №1 | Шприц однораз 150мл 3-х комп с наконечником д/катетерной насадки | Шприц предназначен для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания внутренних полостей. Шприц состоит из – цилиндра, штока и поршня. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала до 150 мл (номинальная вместимость) с продолжением шкалы до 160 мл. Закрытая часть цилиндра снабжена присоединительным конусом для катетерной насадки. На внутренней поверхности цилиндра, с открытой части, цилиндра имеется стопорное кольцо, препятствующее случайному выпадению штока из цилиндра. Поршень имеет два кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Детали шприца изготовлены из следующих материалов: цилиндр и шток – из полипропилена, поршень из медицинского компаунда. На цилиндре имеется маркировка – изделие не содержит латекса. Индивидуальная потребительская упаковка – блистер. Шприц стерильный, апирогенный, нетоксичный. Стерилизация газовая – оксидом этилена. Срок годности 5 лет. Упаковка отражает полную информацию о продукте: № партии, информацию о регистрации и сертификации, дату окончания срока годности, данные о производителе. | шт | 700 |
| 2 | Шприц 20мл 3-комп с иглой 0,8х40 | КТРУ: 32.50.13.110-00004568 Шприц трёхкомпонентный 20 мл, игла 0,8x40 мм (упак. 100 шт.) 4643135C | Шприц трехкомпонентный 20 мл, соединение LUER slip, легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами, цилиндр шприца с ограничителем хода поршня в виде двух колец, нестираемая четкая градуировка через каждый 1мл, Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 0,8 Х 40 мм, 21G из нержавеющей стали имеет трехгранную копьевидную заточку. Прозрачный павильон иглы изготовлен из полипропилена и имеет зелёную цветовую кодировку, защитный колпачок из полиэтилена высокой плотности. Используемые материалы: Полипропилен, изопреновая резина, не содержит латекс. Положение канюли: краевое. Соединение: Люэр. Продукция поставляется в стерильной индивидуальной упаковке со штрих-кодом, стерилизация - этилен-оксид. Упакованы по 100 штук в картонные коробки. | 1) Ограничитель движения поршня в виде двух стопорных колец предотвращает случайный выход поршня из цилиндра при наборе и смешивании препаратов в шприце, что может привести к потере дорогостоящих препаратов 2) Материалы изготовления шприца важны для понимания их совместимости с лекарственными препаратами 3) Эксцентричное расположение наконечника луер соединения позволяет снизить риск прокола вены при венопункции 4) ГОСТ ISO 7886-1-2011 Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 1. Шприцы для ручного использования (с Поправками) 5) Штрих код необходим для складского учёта и контроля страны производства | уп | 220 |
| 3 | Шприц 10мл 3-комп с иглой 0,8х40 | КТРУ: 32.50.13.110-00004568 Шприц трёхкомпонентный 10 мл, игла 0,8x40 мм (упак. 100 шт.) 4643127C | Шприц трехкомпонентный 10 мл, соединение Люэр, легко скользящая накладка поршня с одним уплотнительными кольцом, нестираемая четкая расширенную градуировку до 12,0 мл, с ценой деления 0,5мл. Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 0,8 Х 40 мм, 21G из нержавеющей стали, имеет трехгранную копьевидную заточку. Прозрачный павильон иглы изготовлен из полипропилена и имеет зелёную цветовую кодировку, защитный колпачок из полиэтилена высокой плотности. Используемые материалы: Полипропилен, изопреновая резина, не содержит латекс. Положение канюли: краевое. Соединение: Люэр. Продукция поставляется в стерильной индивидуальной упаковке со штрих-кодом, стерилизация - этилен-оксид. Упакованы по 100 штук в картонные коробки. | 1) Ограничитель движения поршня в виде двух стопорных колец предотвращает случайный выход поршня из цилиндра при наборе и смешивании препаратов в шприце, что может привести к потере дорогостоящих препаратов 2) Материалы изготовления шприца важны для понимания их совместимости с лекарственными препаратами 3) Эксцентричное расположение наконечника луер соединения позволяет снизить риск прокола вены при венопункции 4) ГОСТ ISO 7886-1-2011 Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 1. Шприцы для ручного использования (с Поправками) 5) Штрих код необходим для складского учёта и контроля страны производства | уп | 270 |
| 4 | Шприц 2мл 3-комп с иглой 0,6х32 | КТРУ: 32.50.13.110-00004568 Шприц трёхкомпонентный 2 мл, игла 0,6x30 мм (упак. 100 шт.) 4643102C | Шприц трехкомпонентный 2 мл, соединение Люэр, легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами, цилиндр шприца с ограничителем хода поршня в виде двух колец, нестираемая четкая градуировка через каждые 0,1 мл.Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 0,6 Х 30 мм, 23G из нержавеющей стали, имеет трехгранную копьевидную заточку. Прозрачный павильон иглы изготовлен из полипропилена и имеет синюю цветовую кодировку, защитный колпачок из полиэтилена высокой плотности. Используемые материалы: Полипропилен, изопреновая резина, не содержит латекс. Положение канюли: центральное. Соединение: Люэр Продукция поставляется в стерильной индивидуальной упаковке со штрих-кодом, стерилизация - этилен-оксид. Упакованы по 100 штук в картонные коробки. | 1) Ограничитель движения поршня в виде двух стопорных колец предотвращает случайный выход поршня из цилиндра при наборе и смешивании препаратов в шприце, что может привести к потере дорогостоящих препаратов 2) Материалы изготовления шприца важны для понимания их совместимости с лекарственными препаратами 3) ГОСТ ISO 7886-1-2011 Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 1. Шприцы для ручного использования (с Поправками) 4) Штрих код необходим для складского учёта и контроля страны производства | уп | 440 |
| 5 | Шприц 5мл 3-комп с иглой 0,8х40 | КТРУ: 32.50.13.110-00004568 Шприц трёхкомпонентный 5 мл, , игла 0,8x40 мм (упак. 100 шт.) 4643011C | Шприц трехкомпонентный 5 мл, соединение Люэр, легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами, цилиндр шприца с ограничителем хода поршня в виде двух колец нестираемая четкая градуировка через каждые 0,2 мл, Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 0,8 Х 40 мм, 21G из нержавеющей стали, имеет трехгранную копьевидную заточку. Прозрачный павильон иглы изготовлен из полипропилена и имеет зелёную цветовую кодировку, защитный колпачок из полиэтилена высокой плотности. Используемые материалы: Полипропилен, изопреновая резина, не содержит латекс. Положение канюли: краевое. Соединение: Люэр. Продукция поставляется в стерильной индивидуальной упаковке со штрих-кодом, стерилизация - этилен-оксид. Упакованы по 100 штук в картонные коробки.. | 1) Ограничитель движения поршня в виде двух стопорных колец предотвращает случайный выход поршня из цилиндра при наборе и смешивании препаратов в шприце, что может привести к потере дорогостоящих препаратов 2) Материалы изготовления шприца важны для понимания их совместимости с лекарственными препаратами 3) Эксцентричное расположение наконечника луер соединения позволяет снизить риск прокола вены при венопункции 4) ГОСТ ISO 7886-1-2011 Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 1. Шприцы для ручного использования (с Поправками) 5) Штрих код необходим для складского учёта и контроля страны производства | уп | 800 |
| 6 | Шприц 1мл 3-комп с иглой 0,33х12,7 U-100 шт упак. | КТРУ: 32.50.13.110-03210 9151141SC Шприц инсулиновый трехкомпонентный U100 - 1,0 мл -100 I.U/2,0 I.U., с интегрированной иглой 30G 0,3x12мм | Шприц инсулиновый с интегрированной иглой для подкожного введения инсулина или других лекарственных средств имеет: 1. Прозрачный, покрытый изнутри силиконом цилиндр шприца с черной контрастной градуировкой для точного определения дозировки инсулина и шагом соответствующим 2 Ед.; 2. Цилиндр шприца , с ограничителем хода поршня в виде кольца, с одной стороны цилиндра шприца находится упор для пальцев, а с другой стороны интегрированная несъёмная инъекционная игла 30G 0,3x12мм исключающая наличие мёртвого пространства , закрытая защитным колпачком оранжевого цвета; 3. Поршень с ребристой упорной планкой 4. Резиновая накладка на поршне с двумя уплотнительными кольцами 5. Материал изготовления: цилиндр - полипропилен(PP), поршень - полистирол(PS), уплотнитель поршня - полиизопреновая резина (IR), смазка- силиконовое масло. 6. Не содержит латекс, PVC и фталатов; 7. Шприцы инсулиновые в индивидуальной упаковке, срок годности 5 лет. | 1) ГОСТ ISO 8537–2011 ШПРИЦЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЕ С ИГЛОЙ ИЛИ БЕЗ ИГЛЫ ДЛЯ ИНСУЛИНА 2) Ограничитель движения поршня в виде стопорного кольца предотвращает случайный выход поршня из цилиндра при наборе и смешивании препаратов в шприце, что может привести к потере дорогостоящих препаратов ГОСТ ISO 8537–2011 ШПРИЦЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЕ С ИГЛОЙ ИЛИ БЕЗ ИГЛЫ ДЛЯ ИНСУЛИНА 3) ГОСТ ISO 8537–2011 ШПРИЦЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЕ С ИГЛОЙ ИЛИ БЕЗ ИГЛЫ ДЛЯ ИНСУЛИНА 4) ГОСТ ISO 8537–2011 ШПРИЦЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЕ С ИГЛОЙ ИЛИ БЕЗ ИГЛЫ ДЛЯ ИНСУЛИНА 5) Материалы изготовления шприца важны для понимания их совместимости с лекарственными препаратами 6-7) ГОСТ ISO 8537–2011 ШПРИЦЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЕ С ИГЛОЙ ИЛИ БЕЗ ИГЛЫ ДЛЯ ИНСУЛИНА | уп | 210 |
| 7 | Система инфузионная для переливания р-ов шт №1 | Система инфузион (д/переливания р-ров) игла (0.8х40) шип пластик SFM | Назначение | Для внутривенного переливания (вливания )инфузионных растворов из стеклянных емкостей и полимерных контейнеров | шт | 41000 |
|  |  |  | Тип | инфузионная |  |  |
|  |  |  | Стерильность | соответствие |  |  |
|  |  |  | Трубка не содержит ПВХ | соответствие |  |  |
|  |  |  | Длина трубки, см | Не менее 1500 |  |  |
|  |  |  | Количество пластмассовых шипов в пробку, шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | размер иглы, мм | Не более 0,8х40 |  |  |
|  |  |  | Количество встроенных воздушных клапанов, шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | Количество роликовых зажимов, шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | Полоска медицинской бумаги на первичной упаковке для выхода токсичных газов после стерилизации | наличие |  |  |
| 8 | Система для переливания крови и кровезаменителей 18G шт №1 | Система трансфузион (д/переливания крови и кровезаменителей) G18 (1.20х40) SFM | Описание Стерильный набор для внутрисосудистого введения, используемый для вливания крови из контейнера в сосудистую систему пациента через иглу или вводимый в вену катетер. Изделие, как правило, включает иглу или катетер, трубки, регулятор потока, капельницу, фильтр для инфузионной магистрали, запорный кран, коннекторы между частями набора, боковую трубку с колпачком, служащую местом инъекции, и полый стержень для прокола и присоединения трубки к пакету для внутривенных вливаний или другому контейнеру с инфузионной жидкостью. Это изделие для одноразового использования. | шт | 500 |
|  |  |  | длина соединительной трубки | ≥ 1150 и ≤ 1870 мм |  |  |
|  |  |  | диаметр инъекционной иглы | ≥ 1.2 и ≤ 1.8 мм |  |  |
|  |  |  | наличие микроагрегатного фильтра | есть |  |  |
|  |  |  | наличие лейкоцитарного фильтра | нет |  |  |
|  |  |  | узел инъекционный | с коннектором луер |  |  |
|  |  |  | игла трансфузионного узла | одноканальная полимерная |  |  |
|  |  |  | фильтр крови, мкм | ≥ 30 и ≤ 100 |  |  |
| 9 | Шприц 50мл однораз шт №1 | Шприц однораз 50мл 3-х комп игла (1.2х40мм) SFM КТРУ: 32.50.13.110-00004568 | Назначение Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования. | шт | 600 |
|  |  |  | Градуированный объем шприца, мл | 50 |  |  |
|  |  |  | Игла в комплекте | Не более Одна |  |  |
|  |  |  | Коннектор | Луер Слип |  |  |
|  |  |  | Тип шприца | 3-х компонентный |  |  |

Срок поставки товара - 5 (пять) рабочих дней с момента поступления заявок от покупателя. Поставка осуществляется отдельными партиями на основании заявок Покупателя, оформленных в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» версия 2.0. Поставка Товара осуществляется в течение 6 (шести) календарных месяцев.

Место поставки: Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя (в аптеку), расположенный по адресу: 150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, 21

Условия оплаты: Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Требования к безопасности, качеству, товара:

Качество товара, подлежащего поставке, должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам (ГОСТ, действующим на территории РФ и др.), требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), а также требованиям, установленным иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждаться соответствующими установленными документами. Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемой продукции, товар должен быть новый, не восстановленный, не бывший в эксплуатации. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки.

Требования к таре и упаковке: Товар должен быть отгружен в заводской упаковке и таре, соответствующей для данного вида товара, которая обеспечит его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранит товар от атмосферных влияний.

Тара должна соответствовать ГОСТу, требованиям, предъявляемым к таре и упаковке соответствующих групп товаров на территории РФ. При транспортировке, погрузке-разгрузке и в процессе упаковки не должна нарушаться оригинальная тара и упаковка. Тара и упаковка должна быть легко открываема и в дальнейшем, после вскрытия, сохранять вышеуказанные свойства, в том числе и в случаях вскрытия при сдаче-приемке Товара и других регламентных процедурах. Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность