ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № пп | Наименование товара | Кол-во | Наименование Товара | Технические характеристики Описание | Ед.изм.товара | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | заглушка колпачек защитный для в/в катетеров | 500 | Защитный колпачок, ЛЛ, белый 4097076 | Заглушка для герметичного закрытия инфузионных систем, катетеров, фильтров и других принадлежностей для инфузионной терапии при помощи винтового соединения Люэр Лок. Тип винтового соединения: Люэр Лок, male. Цвет – белый. Используемые материалы: полипропилен. | шт | 500 |  |
| 2 | игла инъекционная 30G 0,3*13 | 10 | Игла пункционная 30G/0.30 мм, 12 мм (упак. 100 шт.) 4656300 | Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Трехгранная заточка иглы; Прозрачный павильон Люер лок с цветовой кодировкой. Длина иглы не менее 12мм Тонкостенная игла | ГОСТ ИСО 7864-2011 Для проведения подкожных инъекций Для введения вязких растворов | уп | 10 |  |
| 3 | игла инъекционная 16G 1,6*40 | 20 | Игла инъекц G16 (1.6х40мм) №1 стерил | Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования. | шт | 20 |  |
| 4 | игла инъекционная 23G 0,6*30 | 12 | Игла пункционная 23G/0.60 мм, 30 мм (упак. 100 шт.)4657640 | Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Трехгранная заточка иглы; Прозрачный павильон Люер лок с цветовой кодировкой. Длина иглы 30мм Тонкостенная игла | 1) ГОСТ ИСО 7864-2011 2) Для внутримышечных и внутривенных инъекций 3) Для введения вязких растворов | уп | 12 |  |
| 5 | игла инъекционная 22G 0,7*40 | 6 | Игла 22G/0.70 мм, 40 мм (упак. 100 шт.)4660021 | Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Трехгранная заточка иглы; Прозрачный павильон Люер лок с цветовой кодировкой. Длина иглы 40 мм Тонкостенная игла | 1) ГОСТ ИСО 7864-2011 2) Для внутримышечных и внутривенных инъекций 3) Для введения вязких растворов | уп | 6 |  |
| 6 | игла инъекционная 0,6*25 | 6 | Игла 23G/0.60 мм, 25 мм (упак. 100 шт.)4657667 | Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Трехгранная заточка иглы; Прозрачный павильон Люер лок с цветовой кодировкой. Длина иглы 25 мм Тонкостенная игла | ГОСТ ИСО 7864-2011 Для проведения подкожных инъекций Для введения вязких растворов | уп | 6 |  |
| 7 | игла инъекционная 0,8*40 | 180 | Игла 21G/0.80 мм, 40 мм (упак. 100 шт.)4657527 | Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Трехгранная заточка иглы; Прозрачный павильон Люер лок с цветовой кодировкой. Длина иглы 40 мм Тонкостенная игла | 1) ГОСТ ИСО 7864-2011 2) Для внутримышечных и внутривенных инъекций 3) Для введения вязких растворов | уп | 180 |  |
| 8 | игла инъекционная 1,1*40 | 600 | Игла инъекц G19 (1.1х40мм) №1 стерил | Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования. | шт | 600 |  |
| 9 | игла инъекционная 1,2*40 | 101 | Игла 18G/1.20 мм, 40 мм, короткий срез (упак. 100 шт.)4665120 | Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Трехгранная заточка иглы; Прозрачный павильон Люер лок с цветовой кодировкой. Длина иглы 40 мм Тонкостенная игла | 1) ГОСТ ИСО 7864-2011 2) Для внутримышечных и внутривенных инъекций 3) Для введения вязких растворов | уп | 101 |  |
| 10 | игла инъекционная 20G 0,9*70 | 2 | Игла 20G/0.90 мм, 70 мм (упак. 100 шт.)4665791 | Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Трехгранная заточка иглы; Прозрачный павильон Люер лок с цветовой кодировкой. Длина иглы 70 мм Тонкостенная игла | ГОСТ ИСО 7864-2011 Для глубоких внутримышечных инъекций Для введения вязких растворов | уп | 2 |  |
| 11 | Игла спинальная G 19 | 800 | Игла спинномозговая со стилетом, новый павильон, 19G - 88 мм 4501195-13 | Описание: Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, разработанный для введения анестетиков или анальгетиков интратекально (в пространство под паутинной оболочкой головного и спинного мозга), взятия образца спинномозговой жидкости (СМЖ) и/или введения интратекального катетера (например, люмбоперитонеального шунта, спинального катетера. Изделие, как правило, имеет отверстия, пружинный наконечник и используется для краткосрочного введения; обычно изготавливается из металлических и пластиковых материалов. Это изделие для одноразового использования. Характеристики в соответствии с КТРУ: Диаметр, G: 19 ; Длина: > 8 и ≤ 9 (см) ; Проводниковая игла: Нет ; Тип иглы: Квинке ; Расширенные характеристики и обоснование: 1) Материалы: медицинская нержавеющая сталь, поликарбонат, полипропилен 2) Двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона для получения четкого, быстрого и надежного подтверждения успешности выполнения пункции; 3) Наружная часть прозрачная, трапецевидно-овальной формы с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон; 4) Встроенный в наружную часть павильона специальный выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы для четкой тактильной идентификации направления среза иглы относительно хода спинномозгового канала; 5) Мандрен - стальной, точно совпадающий с внутренним диаметром и срезом иглы; 6) Ручка-наконечник мандрена с международной маркировкой диаметра иглы (бежевый цвет) и цветоконтрастным, по отношению к павильону, индикатором направления среза иглы для четкой зрительной идентификации направления среза иглы; 7) Упаковка: стерильно упакованная | 1) Указ ание материалов изготовления требуется для принятия решения о совместимости изделия с лекарственными препаратами. 2) Двухкомпонентый павильон иглы обеспечивает возможность наличия встроенной призмы-идентификатора, что служит фактором уменьшения риска возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ. Призма-идентификатор позволяет раньше определить ток ликвора, что, в свою очередь, уменьшает риск возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ. Также использование подобных игл уменьшает время проведения манипуляции. 3) Для надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон павильона. Надежная фиксация иглы обеспечивает увеличение безопасности пациента, а возможность четко визуализировать призму со всех сторон уменьшает риск возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ 4) Дополнительный выступ-стрелка указывает направление среза иглы и позволяет точно определить расположение среза иглы после извлечения мандрена, таким образом повышается безопасность пациента при проведении спинальной анестезии 5) Мандрен - стержень для закрытия просвета иглы, придания жесткости при ее введении, а также защиты иглы от блокирования ее просвета кожей и подкожными тканями 6) Цветовая маркировка размера иглы является государственным стандартом. Цветоконтрастный, по отношению к павильону, индикатор направления среза иглы используется в качестве указателя и позволяет точно определить расположение среза иглы, таким образом повышается безопасность пациента при проведении спинальной анестезии. 7) Стерильность изделия не нуждается в дополнительном обосновании, так как это является обязательным фактом. Индивидуальная упаковка для каждого изделия обеспечивает стерильность изделий одноразового применения. | шт | 800 |  |
| 12 | игла спиномозговая со срезом Квинке G22 | 600 | Игла спинномозговая со стилетом, новый павильон, 22G - 88 мм 4507908-01 | Описание: Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, разработанный для введения анестетиков или анальгетиков интратекально (в пространство под паутинной оболочкой головного и спинного мозга), взятия образца спинномозговой жидкости (СМЖ) и/или введения интратекального катетера (например, люмбоперитонеального шунта, спинального катетера. Изделие, как правило, имеет отверстия, пружинный наконечник и используется для краткосрочного введения; обычно изготавливается из металлических и пластиковых материалов. Это изделие для одноразового использования. Характеристики в соответствии с КТРУ: Диаметр, G: 22 ; Длина: > 8 и ≤ 9 сантиметр Проводниковая игла: Нет ; Тип иглы: Квинке ; Расширенные характеристики и обоснование: 1) Материалы: медицинская нержавеющая сталь, поликарбонат, полипропилен 2) Двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона для получения четкого, быстрого и надежного подтверждения успешности выполнения пункции; 3) Наружная часть прозрачная, трапецевидно-овальной формы с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон; 4) Встроенный в наружную часть павильона специальный выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы для четкой тактильной идентификации направления среза иглы относительно хода спинномозгового канала; 5) Мандрен - стальной, точно совпадающий с внутренним диаметром и срезом иглы; 6) Ручка-наконечник мандрена с международной маркировкой диаметра иглы (черный цвет) и цветоконтрастным, по отношению к павильону, индикатором направления среза иглы для четкой зрительной идентификации направления среза иглы; 7) Упаковка: стерильно упакованная | 1) Указание материалов изготовления требуется для принятия решения о совместимости изделия с лекарственными препаратами. 2) Двухкомпонентый павильон иглы обеспечивает возможность наличия встроенной призмы-идентификатора, что служит фактором уменьшения риска возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ. Призма-идентификатор позволяет раньше определить ток ликвора, что, в свою очередь, уменьшает риск возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ. Также использование подобных игл уменьшает время проведения манипуляции. 3) Для надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон павильона. Надежная фиксация иглы обеспечивает увеличение безопасности пациента, а возможность четко визуализировать призму со всех сторон уменьшает риск возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ 4) Дополнительный выступ-стрелка указывает направление среза иглы и позволяет точно определить расположение среза иглы после извлечения мандрена, таким образом повышается безопасность пациента при проведении спинальной анестезии 5) Мандрен - стержень для закрытия просвета иглы, придания жесткости при ее введении, а также защиты иглы от блокирования ее просвета кожей и подкожными тканями 6) Цветовая маркировка размера иглы является государственным стандартом. Цветоконтрастный, по отношению к павильону, индикатор направления среза иглы используется в качестве указателя и позволяет точно определить расположение среза иглы, таким образом повышается безопасность пациента при проведении спинальной анестезии. 7) Стерильность изделия не нуждается в дополнительном обосновании, так как это является обязательным фактом. Индивидуальная упаковка для каждого изделия обеспечивает стерильность изделий одноразового применения. | шт | 600 |  |
| 13 | игла спиномозговая со срезом Квинке G25 | 600 | Игла спинномозговая со стилетом, новый павильон, 25G - 88 мм 4505905-01 | Описание: Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, разработанный для введения анестетиков или анальгетиков интратекально (в пространство под паутинной оболочкой головного и спинного мозга), взятия образца спинномозговой жидкости (СМЖ) и/или введения интратекального катетера (например, люмбоперитонеального шунта, спинального катетера. Изделие, как правило, имеет отверстия, пружинный наконечник и используется для краткосрочного введения; обычно изготавливается из металлических и пластиковых материалов. Это изделие для одноразового использования. Характеристики в соответствии с КТРУ: Диаметр, G: 25 ; Длина: > 8 и ≤ 9 сантиметр Проводниковая игла: Нет ; Тип иглы: Квинке ; Расширенные характеристики и обоснование: 1) Материалы: медицинская нержавеющая сталь, поликарбонат, полипропилен 2) Двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона для получения четкого, быстрого и надежного подтверждения успешности выполнения пункции; 3) Наружная часть прозрачная, трапецевидно-овальной формы с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон; 4) Встроенный в наружную часть павильона специальный выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы для четкой тактильной идентификации направления среза иглы относительно хода спинномозгового канала; 5) Мандрен - стальной, точно совпадающий с внутренним диаметром и срезом иглы; 6) Ручка-наконечник мандрена с международной маркировкой диаметра иглы (оранжевый цвет) и цветоконтрастным, по отношению к павильону, индикатором направления среза иглы для четкой зрительной идентификации направления среза иглы; 7) Упаковка: стерильно упакованная | 1) Указание материалов изготовления требуется для принятия решения о совместимости изделия с лекарственными препаратами. 2) Двухкомпонентый павильон иглы обеспечивает возможность наличия встроенной призмы-идентификатора, что служит фактором уменьшения риска возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ. Призма-идентификатор позволяет раньше определить ток ликвора, что, в свою очередь, уменьшает риск возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ. Также использование подобных игл уменьшает время проведения манипуляции. 3) Для надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон павильона. Надежная фиксация иглы обеспечивает увеличение безопасности пациента, а возможность четко визуализировать призму со всех сторон уменьшает риск возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ 4) Дополнительный выступ-стрелка указывает направление среза иглы и позволяет точно определить расположение среза иглы после извлечения мандрена, таким образом повышается безопасность пациента при проведении спинальной анестезии 5) Мандрен - стержень для закрытия просвета иглы, придания жесткости при ее введении, а также защиты иглы от блокирования ее просвета кожей и подкожными тканями 6) Цветовая маркировка размера иглы является государственным стандартом. Цветоконтрастный, по отношению к павильону, индикатор направления среза иглы используется в качестве указателя и позволяет точно определить расположение среза иглы, таким образом повышается безопасность пациента при проведении спинальной анестезии. 7) Стерильность изделия не нуждается в дополнительном обосновании, так как это является обязательным фактом. Индивидуальная упаковка для каждого изделия обеспечивает стерильность изделий одноразового применения. | шт | 600 |  |
| 14 | игла- бабочка 21G | 5000 | Игла-бабочка А 21G/0.8 мм, 20 мм4056337 | Игла-бабочка с инфузионным удлинителем Назначение: проведение кратковременной инфузии Состав: игла стальная со срезом, покрытым микрослоем кремния, фиксирующие крылья, удлинительная трубка для инфузии по технике «неподвижной иглы», цветовая кодировка, винтовой коннектор Люэр лок. Материал иглы: Хирургическая нержавеющая сталь. Размер: 21G/0.80 мм - 20 мм, скорость потока не менее 25 мл/мин, остаточный объем не более 0.39 мл. | шт | 5000 |  |
| 15 | игла- бабочка 22G | 1000 | Игла Бабочка G22 (0.7х19мм) код черный | Устройство для кратковременной инфузии (вливаний в малые вены) со скоростью, потока не менее 11 мл/мин, остаточный объем не более 0.39 мл., размер 22G (0,70х19мм) с мягкими пластмассовыми крыльями, стерильно, одноразовое, игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, игла обработана силиконовой смазкой, длина иглы 19±2 мм. Наружный диаметр не более 2,3 мм, прозрачный удлинитель из эластичного материала, устойчивый к перегибам, длиной 25-30 см, с наконечником типа Луер для крепления к любой модели инфузионных, трансфузионных систем или шприцев и колпачком, цветовая маркировка крылышек по международному стандарту для быстрого определения размера, крылья должны иметь шероховатость с одной стороны и указание размера в G с другой, стерилизовано оксидом этилена. | шт | 1000 |  |
| 16 | игла- бабочка 23G | 1300 | Игла-бабочка А 23G/0.65 мм, 20 мм 4056353 | Игла-бабочка с инфузионным удлинителем Назначение: проведение кратковременной инфузии Состав: игла стальная со срезом, покрытым микрослоем кремния, фиксирующие крылья, удлинительная трубка для инфузии по технике «неподвижной иглы», цветовая кодировка, винтовой коннектор Люэр лок. Материал иглы: Хирургическая нержавеющая сталь. Размер: 23G/0.65 мм - 20 мм, скорость потока не менее 11 мл/мин, остаточный объем не более 0.39 мл. | шт | 1300 |  |
| 17 | игла карпульная 25G 0,5 | 2 | КТРУ: 32.50.13.110- 00005177 Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная Кат. № 9186158 Игла дентальная , 25G/0.50 мм, 25 мм (упак. 100 шт.) | Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: 1)Трехгранная заточка иглы; Прозрачный павильон Люер лок с цветовой кодировкой. 2)Длина иглы 25 мм 3)Тонкостенная игла 1)ГОСТ ИСО 7864-2011 2)Для проведения подкожных инъекций 3)Для введения вязких растворов | уп | 2 |  |
| 18 | игла карпульная 27G 0,4 | 2 | Иглы инъекционные дентальные стерильные однократного применения NOP 27G*35мм (100шт/упак) | Иглы инъекционные дентальные стерильные однократного применения. Преимущества: Легко определить толщину иглы по цвету канюли Европейский шаг резьбы Силиконовое покрытие игл позволяет значительно уменьшить болевые ощущения и вероятность травмы тканей Легкое определение положения острия иглы достигается при помощи ориентационной метки на канюле иглы. Размер: 27Gx35мм. Упаковка не менее 100шт | уп | 2 |  |
| 19 | игла карпульная 30G 25 | 2 | Иглы инъекционные дентальные стерильные однократного применения NOP 30G*25мм (100шт/упак) | Иглы инъекционные дентальные стерильные однократного применения. Преимущества: Легко определить толщину иглы по цвету канюли Европейский шаг резьбы Силиконовое покрытие игл позволяет значительно уменьшить болевые ощущения и вероятность травмы тканей Легкое определение положения острия иглы достигается при помощи ориентационной метки на канюле иглы. Размер: 30Gx25мм. Упаковка не менее 100шт | уп | 2 |  |
| 20 | игла пункционая д/костн мозга 15G | 30 | Игла для биопсии Тонкая, остроконечная металлическая трубка, используемая для штук костного мозга, одноразового использования ABL 15/30 32.50.13.110- 00004999 | Тонкая, остроконечная металлическая трубка, используемая для штук получения образца костного мозга подкожным методом. Устройство обычно поставляется больших внутренних диаметров и имеет достаточную прочность для проникновения сквозь кость (обычно это бедренная кость или задний повздошный гребень) путем приложения давления и кручения. Полученный образец обычно используется для патологического анализа источника клетчатых элементов крови. Это изделие разового использования. Дополнительные характеристики: Игла для аспирации костного мозга из грудины и подвздошной кости. Материал изготовления иглы – высококачественная медицинская сталь. Тип иглы – аспирационная. Заточка стилета выполнена по типу Чиба. Фиксация мандрена с помощью Г-образного замка, расположенного внутри защитного колпачка. Соединение типа «Луер-Лок» расположено на дистальном конце с защитным колпачком на резьбе. Упорная шляпка на проксимальном конце рукояти - круглая, симметрично плоско-выпуклой формы, для надежной фиксации в ладони для уменьшения риска смещения во время процедуры, диаметр, мм – не менее 25, высота, мм – не более 2 Упорный щиток на дистальном конце рукояти прямоугольной формы, размером, мм – 25/15/2. Сужение рукояти перед проксимальным упорным щитком для удобства манипуляций - наличие. Диаметр рукояти в месте сужения, мм – не более 7 Длина рукояти в месте сужения, мм – не более 7 Продольный блок-ограничитель в форме усеченного, с противоположных сторон по длине, цилиндра, без дополнительных отверстий. Длина блока-ограничителя, мм - не менее 27 Ширина блока-ограничителя, мм – не более 13 Радиус закругления с боковых сторон блока-ограничителя, мм - не менее 6 Длина иглы фиксируется с помощью Г-образного замка, расположенного внутри рифленого цилиндра на проксимальном конце блока-ограничителя. Минимальная длина рабочей части иглы с блоком-ограничителем, мм - не более 10 Максимальная длина рабочей части иглы с блоком- ограничителем, мм – не более 30 Длина канюли при снятом блоке- ограничителе, мм - не более 47 Один оборот блока-ограничителя равен - 1 мм. Разметка на резьбовом механизме: 25/20/15/10 мм. Заточка иглы - скошенная, тройная. Наружный диаметр иглы, с допуском +\- 0,05мм – 1,8 мм. Длина иглы, с допуском +\- 0,5мм - 30 мм. Цветовая кодировка по всему корпусу иглы - синий цвет, соответствует диаметру 15G. Соответствует требованиям: ГОСТ Р ИСО 6009-2013, ГОСТ ИСО 7864-2011. Поставляется стерильной, предназначена для использованию у одного пациента. Упаковка иглы должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 11607-2003. Наличие действующего регистрационного удостоверения на медицинское изделие. | шт | 30 |  |
| 21 | игла к инсулин. инжектору 31G | 150 | Игла д/шприц-ручки G31 (0.25х5мм) №1 SFM | Иглы для инсулиновых шприц ручек сверхтонкие предназначены для одноразового использования с инсулиновыми шприц - ручками, для подкожного введения инсулина. Одноразовые иглы для инсулиновых инжекторов (шприц ручек) стерильные, нетоксичные, апирогенные. уникальная тонкостенная технология иглы с увеличенным внутренним просветом; силиконовое внутреннее и внешнее покрытие для безболезненных инъекций; тройная лазерная заточка иглы; универсальная винтовая резьба; совместимость со всеми ручками ведущих производителей. Внутренний колпачок иглы имеет цветовую кодировку, соответствующую международным стандартам. | шт | 150 |  |
| 22 | игла к инсулин.инжектору 30G | 150 | Игла д/шприц-ручки G30 (0.3х8мм) №1 SFM | Иглы для инсулиновых шприц ручек сверхтонкие предназначены для одноразового использования с инсулиновыми шприц - ручками, для подкожного введения инсулина. Одноразовые иглы для инсулиновых инжекторов (шприц ручек) стерильные, нетоксичные, апирогенные. уникальная тонкостенная технология иглы с увеличенным внутренним просветом; силиконовое внутреннее и внешнее покрытие для безболезненных инъекций; тройная лазерная заточка иглы; универсальная винтовая резьба; совместимость со всеми ручками ведущих производителей. Внутренний колпачок иглы имеет цветовую кодировку, соответствующую международным стандартам. | шт | 150 |  |
| 23 | ланцет скарификатор 21G | 2 | Ланцет (скарификатор) однократного применения (1.8мм 21G игла) (зеленый N200) | Ланцет одноразовый, автоматический, безопасный для прокола пальца для получения капиллярной крови. Стерильное лезвие,заключенное в пластмассовый корпус.глубина прокола,мм. 1,8мм диаметр иглы G21цвет зеленый количество в упаковке, шт. 200 | уп | 2 |  |
| 24 | игла д/биопсии полуавтомат 16G | 20 | Игла для биопсии мягких тканей, одноразового использования GBL 16/25 32.50.13.110- 00005166 | Стерильный острый со скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, разработанный для чрескожного получения образца мягких тканей, как правило, для гистопатологического исследования. Изделие обычно подсоединено к шприцу для аспирации образца; доступны изделия различной длины, диаметра (отверстия) и с разными конфигурациями наконечника (например, он может быть прямым или изогнутым). Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Полуавтоматическая игла гильотинного типа. Пружинный механизм расположен в пластиковом корпусе у основания иглы, позволяет проводить процедуру биопсии в полуавтоматическом режиме и одной рукой под контролем УЗИ. Канюля эхоконтрастные насечки на дистальном конце, которые обеспечивают хорошую видимость всей иглы на УЗ-мониторе при проведении пункционной биопсии под контролем УЗИ независимо от угла пенетрации и длины ультра-звуковых волн. Рукоять имеет два кольца для пальцевой фиксации для работы одной рукой. Диаметр внешней канюли иглы – 1,6 мм. Длина иглы - 250 мм. Глубина среза образца ткани-25 мм. | шт | 20 |  |
| 25 | Иглы акупунктурные одноразового применения стерильные корпоральные Ø0,25х25мм | 40 | Иглы акупунктурные одноразового применения стерильные корпоральные Ø0,25х25мм (диаметр острия иглы – 0,25 мм длина острия иглы – 25 мм), ручка из нержавеющей стали | Допускается отклонение в диаметре острия (рабочей части) иглы 0,02 мм. Острие (рабочая часть) и ручка иглы изготовлены из нержавеющей стали. Параметры шероховатости поверхности острия игл 0,8 мкм; боковой поверхности игл 1,6 мкм. На наружных поверхностях игл нет трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев и расслоений. Рабочий конец игл острый. Иглы упругие и прямолинейные. Соединение иглы и ручки прочное. Иглы должны быть коррозионностойкие, а также апирогенны и нетоксичны. Иглы устойчивы к газовой стерилизации. 100 штук в упаковке (20 комплектов по 5 штук) | уп | 40 |  |
| 26 | Иглы акупунктурные одноразового применения стерильные корпоральные Ø0,3х30мм | 40 | Иглы акупунктурные одноразового применения стерильные корпоральные Ø0,3х30мм (диаметр острия иглы – 0,3 мм длина острия иглы – 30 мм), ручка из нержавеющей стали | Допускается отклонение в диаметре острия (рабочей части) иглы 0,02 мм. Острие (рабочая часть) и ручка иглы изготовлены из нержавеющей стали. Параметры шероховатости поверхности острия игл 0,8 мкм; боковой поверхности игл 1,6 мкм. На наружных поверхностях игл нет трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев и расслоений. Рабочий конец игл острый. Иглы упругие и прямолинейные. Соединение иглы и ручки прочные. Иглы коррозионностойкие, а также апирогенны и нетоксичны. Иглы устойчивы к газовой стерилизации. 100 штук в упаковке (20 комплектов по 5 штук) | уп | 40 |  |
| 27 | Иглы акупунктурные одноразового применения стерильные корпоральные Ø0,3х40мм | 40 | Иглы акупунктурные одноразового применения стерильные корпоральные Ø0,3х40мм (диаметр острия иглы – 0,3 мм длина острия иглы – 40 мм), ручка из нержавеющей стали | Допускается отклонение в диаметре острия (рабочей части) иглы 0,02 мм. Острие (рабочая часть) и ручка иглы изготовлены из нержавеющей стали. Параметры шероховатости поверхности острия игл 0,8 мкм; боковой поверхности игл 1,6 мкм. На наружных поверхностях игл нет трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев и расслоений. Рабочий конец игл острый. Иглы упругие и прямолинейные. Соединение иглы и ручки прочные. Иглы коррозионностойкие, а также апирогенны и нетоксичны. Иглы устойчивы к газовой стерилизации. 100 штук в упаковке (20 комплектов по 5 штук) | уп | 40 |  |
| 28 | Иглы акупунктурные одноразового применения стерильные корпоральные Ø0.3х30мм | 40 | Иглы акупунктурные одноразового применения стерильные корпоральные Ø0.3х30мм (диаметр острия иглы – 0.3 мм длина острия иглы – 30 мм), ручка из меди | Допускается отклонение в диаметре острия (рабочей части) иглы 0,05 мм. Острие (рабочая часть) изготовлена из нержавеющей стали, ручка иглы изготовлена из меди. Параметры шероховатости поверхности острия игл 0,8 мкм; боковой поверхности игл 1,6 мкм. На наружных поверхностях игл нет трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев и расслоений. Рабочий конец игл острый. Иглы упругие и прямолинейные. Соединение иглы и ручки прочное. Иглы коррозионностойкие , а также апирогенны и нетоксичны Иглы устойчивы к газовой стерилизации. 100 штук в упаковке (20 комплектов по 5 штук) | уп | 40 |  |
| 29 | Иглы акупунктурные одноразового применения стерильные кнопочные Ø0,22х1,6мм | 6 | Иглы акупунктурные одноразового применения стерильные кнопочные Ø0,22х1,6мм (на пластинке под пластырем) | Допускается отклонение в диаметре иглы 0,02 мм. Вся игла изготовлена из нержавеющей стали. Параметры шероховатости поверхности острия игл 0,8 мкм; боковой поверхности игл 1,6 мкм. На наружных поверхностях игл нет трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев и расслоений. Рабочий конец игл острый. Иглы коррозионностойкие. а также апирогенны и нетоксичны. Иглы устойчивы к газовой стерилизации 100 шт. в упаковке (20 комплектов по 5 штук) | уп | 6 |  |
| 30 | Игла акупунктурная Ø0.3х30мм с направителем | 30 | Игла акупунктурная Ø0.3х30мм с направителем (диаметр острия иглы – 0.3 мм длина острия иглы – 50 мм), ручка из нержавеющей стальной проволоки | Допускается отклонение в диаметре острия (рабочей части) иглы 0,05 мм. Острие (рабочая часть) и ручка иглы изготовлены из проволоки из нержавеющей стали. Направитель – специальная пластиковая трубочка, в которую вставлена игла для удобства ее постановки. Параметры шероховатости поверхности острия игл 0,8 мкм; боковой поверхности игл 1,6 мкм. На наружных поверхностях игл нет трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев и расслоений. Рабочий конец игл острый. Иглы упругие и прямолинейные. Соединение иглы и ручки прочное. Иглы коррозионностойки. Иглы устойчивы к газовой стерилизации. 100 шт. в упаковке (20 комплектов по 5 штук) | уп | 30 |  |

Срок поставки товара - 5 (пять) рабочих дней с момента поступления заявок от покупателя. Поставка осуществляется отдельными партиями на основании заявок Покупателя, оформленных в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» версия 2.0. Поставка Товара осуществляется в течение 6 (шести) календарных месяцев.

Место поставки: Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя (в аптеку), расположенный по адресу: 150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, 21

Условия оплаты: Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Требования к безопасности, качеству, товара:

Качество товара, подлежащего поставке, должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам (ГОСТ, действующим на территории РФ и др.), требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), а также требованиям, установленным иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждаться соответствующими установленными документами. Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемой продукции, товар должен быть новый, не восстановленный, не бывший в эксплуатации. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки.

Требования к таре и упаковке: Товар должен быть отгружен в заводской упаковке и таре, соответствующей для данного вида товара, которая обеспечит его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранит товар от атмосферных влияний.

Тара должна соответствовать ГОСТу, требованиям, предъявляемым к таре и упаковке соответствующих групп товаров на территории РФ. При транспортировке, погрузке-разгрузке и в процессе упаковки не должна нарушаться оригинальная тара и упаковка. Тара и упаковка должна быть легко открываема и в дальнейшем, после вскрытия, сохранять вышеуказанные свойства, в том числе и в случаях вскрытия при сдаче-приемке Товара и других регламентных процедурах. Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность